# Příklad  7)			 Řízení klimatizace

# Zadání:

Vytvořte jednoduchý program pro řízení klimatizace. Tento program by měl načítat teplotu okolí a porovnat ji s hodnotou, kterou načtete ze simulačního panelu v  BCD kódu. Pokud bude teplota vyšší o jeden stupeň než hodnota požadovaná, potom se spustí chlazení, pokud bude teplota okolí nižší o jeden stupeň, než hodnota požadovaná, potom se spustí topení.

## Teplotu okolí načítejte z digitálního vstupu IW0 v BCD kódu

### Indikace stavu: Q4.0 – je zapnuto chlazení

Q4.1 – je zapnuto topení

# Schéma:

# Postup:

- Vytvořte nový projekt

- Definujte hardwarovou konfiguraci řídícího systému (typ CPU, vstupní a výstupní karty)

- Vytvořte samotný program včetně komentářů a popisů segmentů

- Ke každému vstupu a výstupu přiřaďte symbolickou adresu

# Řešení:

# LAD:

# FBD:

# Text boxes

T[°C]