# Příklad  5)			Přepínání hvězda trojúhelník

# Zadání:

Vytvořte program pro spouštění asynchronního motoru s přepínačem  Hvězda/trojúhelník tak, že vstupy I0.0 rozjezd motoru v zapojení HVĚZDA, I0.1 přepnutí zapojení na TROJÚHELNÍK a I0.2 bude tlačítko start/stop. Výstupy Q4.0 sepne stykač KM1, Q4.1 sepne stykač KM2, při stisku tlačítka I0.0 se sepnou kontakty hlavního stykače (Q4.3).,při stisku tlačítka I0.2 odpadnou kotvy všech stykačů.

- manuální

- automatické

# Schéma:

KM0 -  Hlavní stykač

KM1 -  Stykač pro přepnutí do zapojení HVĚZDA

KM2 -  Stykač pro přepnutí do zapojení TROJÚHELNÍK

# Postup:

- Vytvořte nový projekt

- Definujte hardwarovou konfiguraci řídícího systému (typ CPU, vstupní a výstupní karty)

- Vytvořte samotný program včetně komentářů a popisů segmentů

- Ke každému vstupu a výstupu přiřaďte symbolickou adresu

# Řešení:	a)

LAD:

I0.0 – Tlačítko pro rozjezd motoru v zapojení Hvězda

I0.1 -  Tlačítko pro rozjezd motoru v zapojení Trojúhelník

I0.2 -  Tlačítko pro zastavení motoru

Q4.0 -  sepne stykač hvězda KM1

Q4.1 -  sepne stykač trojúhelník KM2

Q4.3 -  sepne hlavní stykač KM0

## M0.0 -  pomocná proměnná (pro zabezpečení prvního rozjezdu do hvězdy)

M0.1 -  pomocná proměnná (pro zabezpečení náhodného přepnutí z trojúhelníku do hvězdy)

FBD:

Řešení:	b)

LAD:

FBD:

# Text boxes

### AM