# Příklad  4)		Reverzace 3fázového asynchronního motoru

# Zadání:

Vytvořte jednoduchý program pro řízení třífázového asynchronního motoru tak, že na vstup I0.0 je připojeno tlačítko pro chod vpravo, na I0.1 bude připojeno tlačítko pro chod vlevo a na I0.2 bude připojeno stop tlačítko. Na výstupu Q4.0 bude připojen stykač KM1 otáčení vlevo, Q4.1 stykač KM2 otáčení vpravo. Musíme zajistit, aby nedošlo k sepnutí obou stykačů zároveň, protože by nastal zkrat.

Tento program vytvořte:

- s jednoduchou blokací bez časové prodlevy při reverzaci

- s jednoduchou blokací s časovou prodlevou při reverzaci.

# Schéma:

# Postup:

- Vytvořte nový projekt

- Definujte hardwarovou konfiguraci řídícího systému (typ CPU, vstupní a výstupní karty)

- Vytvořte samotný program včetně komentářů a popisů segmentů

- Ke každému vstupu a výstupu přiřaďte symbolickou adresu

# Řešení:	a) bez časového zpoždění

LAD:

FBD:

# Řešení:	b) s časového zpoždění

LAD:

FBD:

# Text boxes

AM

Směr vlevo

Směr vpravo