# Příklad  9)		      Řízení dopravní křižovatky

# Zadání:

Vytvořte jednoduchý program pro řízení  dopravních světel. Dopravní světla „S1“ budou zastupovány výstupy Q4.0 – červená, Q4.1 – oranžová a Q4.2 – zelená. „S2“  Q4.3 – Q4.5, „S3“  Q4.6 – Q5.0. Stav semaforů pro chodce bude indikovaný: CH1 Q5.1 a Q5.2, CH2 Q5.3 a Q5.4 a CH3 Q5.5 a Q5.6. Zelená bude svítit součastně na semaforu S1, S3, CH2 a to po předem danou dobu, po tuto dobu bude na semaforech S2, CH1, CH3 svítit červená.

- Nyní se rozsvítí na semaforech S1 a S3 oranžová, bude svítit dvě sekundy, po tuto dobu bude na všech ostatních semaforech svítit stále červená.

- Jakmile se rozsvítí na semaforech S1 a S3 červená, s malým zpožděním se na S2 rozsvítí oranžová, ta bude svítit  dvě sekundy.

- Poté se na S2 , CH1 a CH3 rozsvítí zelená a bude svítit po dobu deseti sekund, na S1, S3, CH2 bude svítit červená.

- Dále se rozsvítí oranžová, na semaforech S1 a S3 svítí stále červená, v tuto chvíli svítí na všech semaforech pro chodce červená

- Dále následuje krok jedna

# Schéma:

# Postup:

- Vytvořte nový projekt

- Definujte hardwarovou konfiguraci řídícího systému (typ CPU, vstupní a výstupní karty)

- Vytvořte samotný program včetně komentářů a popisů segmentů

- Ke každému vstupu a výstupu přiřaďte symbolickou adresu

# Řešení: